Załącznik nr 2

OPIS TECHNICZNY

- WSTĘP

Podstawa opracowania. Opracowanie niniejsze stanowi projekt budowlany na przebudowę odcinka drogi dojazdowej (wewnętrznej) w miejscowości Budziszewice o długości 274.00 m. Droga jest zlokalizowana na terenie Gminy Budziszewice w Powiecie Tomaszowskim (woj. łódzkie).

Niniejszy projekt obejmuje wyłącznie roboty drogowe i został opracowany przy pomocy następujących materiałów:

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999 r. z późn. zmianami) - pomocniczo;

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 poz. 1133);

- Ogólne Specyfikacje Techniczne – seria opracowana przez GDDP w Warszawie;

- Dane wyjściowe do projektowania ustalone przez Zamawiającego;

- Zlecenie Gminy Budziszewice;

- Podkład mapowy do celów projektowych w skali 1:500 zarejestrowany pod pozycją P.1016.2016.808;

- Fragment ortofotomapy (zdjęcia satelitarnego) przedstawiający przedmiotowy odcinek drogi;

- Wyniki pomiarów sytuacyjno – wysokościowych i obserwacji uzupełniających projektanta.

Określenie zakresu robót. Przewiduje się, że w ramach przebudowy drogi dojazdowej w miejscowości Budziszewice, zlokalizowanej na działce oznaczonej numerem 313 (dodatkowo wlot na drogę gminną – ul. Cmentarną – obejmuje fragmenty działek nr 249, 699, patrz rysunek nr 2), zostanie zrealizowany następujący zakres robót:

- Profilowanie i zagęszczanie istniejącego podłoża z kruszywa łamanego – 841,8 m2;

- Wyrównanie istniejącego podłoża kruszywem łamanym 0/31,5 średnio na grubość 10 cm  – 84,18 m3;

- Oczyszczenie, skropienie i wyrównanie istniejącego podłoża bitumicznego – 107,1 m2 (8,03 Mg);

- Wykonanie nawierzchni bitumicznej - warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o grubości 3 cm – 768,3 m2;

- Wykonanie nawierzchni bitumicznej – warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości 3 cm – 841,4 m2;

- Wzmocnienie poboczy gruntowych (pobocza poza obrębem pasa drogowego i zakresem opracowania) kruszywem łamanym/destruktem na grubość 10 cm  – 411,0 m2;

- Wymiana znaków drogowych pionowych – 5 szt.

- OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

Zakres robót. Planowane roboty drogowe będą obejmowały odcinek dojazdowej o długości 274.00 m, przebiegającej na działce oznaczonej nr 313 w miejscowości Budziszewice, zaznaczony na rysunku nr 1 „Plan orientacyjny”. Odcinek drogi objęty niniejszym opracowaniem zlokalizowany jest na obszarze  rozproszonej zabudowy wiejskiej. Początek odcinka drogi przeznaczonego do przebudowy przyjęto w km 0+000.00 – w przekroju odpowiadającym krawędzi istniejącej jezdni bitumicznej ulicy Cmentarnej (działki nr ew. 249 i 699). Natomiast zakończenie odcinka przyjęto w km 0+274.00 – w obrębie utwardzonego zjazdu z parkingu zlokalizowanego przy stacji paliw.

Poniżej przedstawiono widok z miejsca połączenia przedmiotowej drogi z ul. Cmentarną (km 0+000.00 - początek odcinka).

Natomiast widok z km 0+274.00 (końca odcinka) przedstawia się następująco:

Zakres przebudowy drogi dojazdowej obejmie zatem wyłącznie teren działek oznaczonych numerami: 313 (właściwa droga), 249 i 699 obrębu Budziszewice. Na odcinku planowanym do przebudowy nie występują skrzyżowania pośrednie.

Obciążenie ruchem. W wyniku obserwacji wykonanych w trakcie prac projektowych przyjęto, że dla przedmiotowego odcinka drogi dojazdowej obciążenie należy przyjąć jak dla kategorii KR1.

Kategoria drogi i klasa techniczno – funkcjonalna. Przeznaczona do przebudowy droga  nie jest zaliczona do żadnej z kategorii dróg publicznych.      W związku z tym droga ta stanowi ogólnodostępną drogę dojazdową (wewnętrzną). Droga znajduje się w zarządzie Wójta Gminy Budziszewice.

Szerokość istniejącego pasa drogowego przedmiotowej drogi dojazdowej jest stała i wynosi około 3,50 m. Szerokość ta jest wystarczająca dla planowanego zakresu prac drogowych, przewidzianych wyłącznie w obrębie jezdni. Wszystkie planowane roboty nawierzchniowe, związane z przebudową odbywać się będą w obrębie istniejącego pasa drogowego przedmiotowej drogi dojazdowej.

Warunki terenowe i otoczenie drogi. Odcinek drogi dojazdowej o długości 274.00 m, przeznaczony do przebudowy przebiega w terenie płaskim. Otoczenie drogi stanowią grunty rolne oraz nieliczne zabudowania mieszkalne i gospodarcze miejscowości Budziszewice.

Określenie warunków gruntowych. W obrębie przedmiotowej drogi dojazdowej nie występują uwarunkowania, które mogłyby wpłynąć w niekorzystny sposób na przebudowę jej poszczególnych elementów. Podłoże gruntowe pod drogą zalicza się do kategorii G1. W obrębie pasa drogowego w podłożu (poniżej istniejących warstw nawierzchni) występują grunty niespoiste. Zwierciadło wody gruntowej znajduje się na poziomie poniżej 1,50 m p.p.t. Nie występują w podłożu grunty o małej nośności. Droga nie przebiega na terenach zalewowych. Kategoria geotechniczna obiektu – pierwsza.

Nawierzchnia. Na niemal całym odcinku drogi przeznaczonym do przebudowy występuje wyeksploatowana nawierzchnia z kruszywa łamanego o grubości średniej około 10 cm i szerokości około 3,50 m. Tylko na końcowym odcinku  (przed wjazdem na plac stacji paliw) droga posiada jednowarstwową nawierzchnię bitumiczną na podłożu z kruszywa łamanego o długości około 40 m i szerokości 3,10 m. Grubość nawierzchni bitumicznej wynosi około 4 cm. Istniejąca od km 0+000.00 do km 0+240.00 nawierzchnia z kruszywa łamanego charakteryzuje się występowaniem głębokich ubytków i licznych deformacji. W obrębie istniejącej jezdni występują głębokie wyboje, podłużne koleiny i lokalne zaniżenia jezdni. Spadki poprzeczne są zmienne i nieregularne, co sprzyja powstawaniu zastoisk wody opadowej. Z uwagi na powyższe uszkodzenia, w celu odtworzenia właściwego profilu poprzecznego, przed realizacją docelowej nawierzchni bitumicznej, w obrębie istniejącego podłoża z kruszywa łamanego  konieczne będzie wykonanie profilowania, dogęszczenia oraz wyrównania kruszywem łamanym (klińcem) frakcji 0/31,5.

Zjazdy. Istniejące zjazdy na poszczególne działki i drogi polne posiadają nawierzchnię gruntową lub gruntową wzmocnioną kruszywem łamanym. Z uwagi na przebieg drogi w poziomie terenu dostęp do poszczególnych działek jest nieograniczony.

Odwodnienie. Droga dojazdowa w miejscowości Budziszewice na odcinku od km 0+000.00 do km 0+274.00 przeznaczonym do przebudowy, zlokalizowanym na działce o numerze 313 nie posiada rowów odwadniających. Odwodnienie korony drogi, dzięki korzystnej konfiguracji terenu i lekkiemu wyniesieniu jezdni, odbywa się w sposób grawitacyjny. Wody opadowe z jezdni odprowadzane są na istniejące pobocza gruntowe oraz trawiasty pas gruntu przy krawędzi pasa drogowego. Z uwagi na bardzo wąski pas drogowy o szerokości około 3,50 m, na obecnym etapie przebudowy nie ma możliwości wykonania rowów. Po dokonaniu oględzin w terenie stwierdzono, że nie ma potrzeby budowy nowych przepustów pod koroną drogi.

Urządzenia obce. W pasie drogowym oraz w sąsiedztwie pasa drogowego przedmiotowej drogi nie występują żadne urządzenia obce. W obrębie wlotu na drogę gminną (ul. Cmentarną) występuje przejście poprzeczne wodociągu gminnego, który nie stanowi jednak kolizji z planowaną przebudową.

Zadrzewienie. Na odcinku drogi dojazdowej objętej projektem nie występują drzewa, które mogłyby kolidować z planowanymi robotami, związanymi z przebudową.

Ocena ogólna. Droga dojazdowa w miejscowości Budziszewice na odcinku od km 0+000.00 do km 0+274.00 posiada wyeksploatowaną i zdeformowaną nietrwałą nawierzchnię z kruszywa łamanego, która nie jest dostosowana konstrukcyjnie do występującego obciążenia ruchem ciężkich maszyn rolniczych oraz pojazdów ciężarowych obsługujących okoliczne gospodarstwa rolne. Z uwagi na stale rosnący ruch ciężkich pojazdów rolniczych droga kwalifikuje się do pilnej przebudowy konstrukcji jezdni oraz poboczy.

- OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Parametry techniczne. Przewiduje się, że po zakończeniu przebudowy droga dojazdowa w m. Budziszewice uzyska następujące parametry:

- Klasa techniczna						nie określa się

- Obciążenie ruchem					KR1

- Szerokość jezdni						3.00 m

- Szerokość poboczy (poza pasem drog.)			0.75 m

- Prędkość projektowa					30 km/h

- Przechyłka jezdni na prostej 				2.0 % (jednostronna)

- Przechyłka poboczy (poza pasem drog.)		6.0 %

- Promienie łuków pionowych wklęsłych			nie określa się

- Promienie łuków kołowych wypukłych			nie określa się

- Promień wyokrąglający na wlocie			R = 2.0 m

- Odwodnienie						powierzchniowe

Konstrukcja nawierzchni. Biorąc pod uwagę istniejącą konstrukcję oraz przewidywane warunki ruchowe oraz warunki gruntowo – wodne, przyjęto do realizacji następującą konstrukcję:

od km 0+000.00 do km 0+240.00

- Projektowana warstwa ścieralna o grubości 3 cm z betonu asfaltowego AC 8 S 50/70 wg PN EN 13108-1

- Projektowana warstwa wiążąca o grubości 3 cm z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 wg PN EN 13108-1

- Projektowane wyrównanie istniejącego podłoża kruszywem łamanym 0/31.5 stabilizowanym mechanicznie, średnio na grubość 10 cm;

- Istniejące podłoże z kruszywa łamanego.

od km 0+240.00 do km 0+274.00

- Projektowana warstwa ścieralna o grubości 3 cm z betonu asfaltowego AC 8 S 50/70 wg PN EN 13108-1

- Projektowane wyrównanie podłoża bitumicznego z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 wg PN EN 13108-1, średnio w ilości 75 kg/m2;

- Istniejące podłoże bitumiczne o grubości 4 cm na podbudowie z kruszywa łamanego.

Szczegółowy zakres planowanych robót nawierzchniowych przedstawiono w załączniku nr 4.

Przebieg drogi w planie i profilu. Przeznaczony do przebudowy odcinek drogi dojazdowej w miejscowości Budziszewice składa się z dwóch odcinków prostych o długościach: 134.00 m i 140.00 m oraz jednego załomu W1 o kącie zwrotu o wartości około 1,05g. Projektowany profil poprzeczny drogi przewidziano jako jednostronny z przechyłką o wartości 2.0 %; przy czym na odcinku od km 0+240 do km 0+274 z uwagi na istniejące podłoże bitumiczne dopuszcza się wykonanie profilu o wartości przechyłki zbliżonej do 2.0 %. Szerokość jezdni na całym odcinku wyniesie 3.0 m. Szerokość docelowa poboczy (zlokalizowanych poza pasem drogowym), które zostaną wzmocnione czystym, pozbawionym domieszek gruntu i niezbrylonym destruktem bitumicznym lub kruszywem łamanym 0/31.5 (gr. 10 cm) wyniesie 0.75 m, przy przechyłce o wartości 6.0 %. Niniejsze opracowanie nie obejmuje ich wykonania. Szczegółowe dane dotyczące szerokości jezdni, poboczy i wartości projektowanych przechyłek zawierają: załącznik nr 4 „Wykaz robót nawierzchniowych” oraz rysunek nr 3 „Przekrój normalny”.

Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Budziszewice (obejmująca działki nr 313, 249 i 699) polegać będzie na:

- wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem istniejącego podłoża z kruszywa łamanego;

- wykonaniu wyrównania podłoża kruszywem łamanym 0/31,5 na średnią grubość 10 cm w celu uzyskania docelowego profilu poprzecznego oraz właściwej grubości podbudowy;

- wykonaniu wyrównania betonem asfaltowym AC11W 50/70 istniejącego podłoża bitumicznego (średnio 75 kg/m2);

- wykonaniu dwóch warstw nawierzchni z betonu asfaltowego: wiążącej AC11W 50/70 o grubości 3 cm oraz ścieralnej AC8S 50/70 także o grubości 3 cm;

- uzupełnieniu poboczy (poza zakresem opracowania) o szerokości 0.75 m drobnym i czystym destruktem bitumicznym lub drobnym kruszywem łamanym (kliniec) stabilizowanym mechanicznie na grubości 10 cm;

- wymianie 5 szt. znaków drogowych „średnich” II generacji (po dwa znaki A-6a i A-7 w obrębie skrzyżowania z ul. Cmentarną oraz znak A-7 przed końcem odcinka w km 0+270, strona prawa).

Przekroje normalne wraz ze szczegółami konstrukcyjnymi jezdni przedstawiono na rysunku nr 3.

Profil podłużny drogi. Przewidziana do przebudowy droga dojazdowa w miejscowości Budziszewice zlokalizowana jest w terenie płaskim i posiada nawierzchnię o ustalonym, płynnym przebiegu. W związku z planowanym wykonaniem warstw docelowej nawierzchni, celem dostosowania niwelety do projektowanego przebiegu, przewiduje się dokonanie zmiany poziomu jezdni w stosunku do poziomu istniejącego. Biorąc pod uwagę projektowaną grubość warstw nawierzchni, niweleta projektowana będzie podwyższona średnio o około 13 cm w stosunku do niwelety istniejącej.

Odwodnienie drogi. Na planowanym do przebudowy odcinku drogi dojazdowej przewiduje się poprawę odwodnienia poprzez:

- Projektowane spadki podłużne i poprzeczne nawierzchni;

- Projektowane spadki poprzeczne poboczy (docelowo);

- Wyniesienie korony drogi o grubość warstw projektowanej nawierzchni;

Po zakończeniu przebudowy drogi jej odwodnienie nadal odbywać się będzie powierzchniowo. W związku z przebudową drogi dojazdowej w miejscowości Budziszewice nie wprowadza się zmian stanu wody na gruncie, a w szczególności nie wprowadza się zmian kierunków odpływu wód opadowych.

Oznakowanie pionowe. Przewiduje się, że po zakończeniu robót nawierzchniowych na planowanym do przebudowy odcinku zarządca drogi dokona wymiany elementów oznakowania pionowego:

- znaku A-7 na wlocie na drogę gminną – ulicę Cmentarną (km 0+015, strona lewa);

- znaku A-7 na wlocie przeciwległym na ul. Cmentarną, z kierunku południowego;

- znaków A-6a (2 szt.) w ciągu ul. Cmentarnej (w odległości 50 m od skrzyżowania z drogą dojazdową);

- znaku A-7 w km 0+270 strona prawa (przed wlotem na plac przy stacji paliw).

Znaki pionowe, wymienione wyżej zostaną umieszczone w obrębie poboczy, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi oznakowania pionowego: „Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach” (stanowiącymi załącznik do Dz. U. Nr 220 poz. 2181 z dnia 23.12.2003 r.). Tarcze znaków z blachy ocynkowanej przewidziane są jako „średnie”. Niniejsze opracowanie nie obejmuje projektu organizacji ruchu.

Założenia do kosztorysowania. Przyjęto następujące założenia:

- Odległość transportu materiałów kamiennych			- do 140 km

- Odległość transportu mieszanek bitumicznych			- do 80 km

- Koszty pośrednie							- 45 %

- Zysk									- 5 %

- Podatek VAT								- 23 %

- Nakłady rzeczowe							- wg KNNR-1, 6

Opracował:

mgr inż. Jacek Killman

upr. proj. nr 126/92 Sk-ce w specjaln.

konstr. - inż. w zakresie dróg i mostów

par.2 ust.1 pkt.1 i par.13 ust.1 pkt.3 lit.b