Załącznik nr 2

OPIS TECHNICZNY

- WSTĘP

Podstawa opracowania. Opracowanie niniejsze stanowi projekt budowlany na przebudowę gminnej drogi dojazdowej w miejscowości Teodorów, zlokalizowanej na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 67, na odcinku o długości 990,00 m. Droga jest zlokalizowana na terenie Gminy Budziszewice w Powiecie Tomaszowskim.

Niniejszy projekt obejmuje wyłącznie roboty drogowe i został opracowany przy pomocy następujących materiałów:

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999 r.) - pomocniczo;

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 poz. 1133);

- Ogólne Specyfikacje Techniczne – seria opracowana przez GDDP w Warszawie;

- Dane wyjściowe do projektowania ustalone przez Zamawiającego;

- Zlecenie Gminy Budziszewice;

- Podkład mapowy z ewidencji gruntów miejscowości Teodorów w skali 1:5000;

- Fragment ortofotomapy (zdjęcia satelitarnego) przedstawiający przedmiotowy odcinek drogi;

- Wyniki pomiarów sytuacyjno – wysokościowych i obserwacji uzupełniających projektanta.

Określenie zakresu robót. Przewiduje się, że w ramach przebudowy drogi w miejscowości Teodorów, zlokalizowanej w całości na działce oznaczonej numerem 67 w obrębie Teodorów (patrz rysunek nr 2), zostanie zrealizowany następujący zakres robót:

- Przygotowanie istniejącego podłoża z kruszywa łamanego i destruktu (2975,6 m2) oraz istniejącej nawierzchni bitumicznej (884,0 m2) poprzez oczyszczenie, profilowanie i dogęszczenie;

- Wyrównanie istniejącego podłoża bitumicznego betonem asfaltowym w ilości średniej 100 kg/m2 – 88,4 Mg;

- Wyrównanie istniejącego podłoża z kruszywa łamanego (średnio 10 cm) – 2975,6 m2;

- Wykonanie nawierzchni bitumicznej – warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o grubości 4 cm – 2736,6 m2 oraz warstwy ścieralnej o grubości 4 cm – 3497,0 m2;

- Uzupełnienie i wzmocnienie poboczy gruntowych kruszywem łamanym lub destruktem bitumicznym – 1590,0 m2

- OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

Zakres robót. Planowane roboty drogowe będą obejmowały odcinek gminnej drogi dojazdowej o długości 990 m, przebiegającej na działce oznaczonej nr 67 w miejscowości Teodorów, zaznaczony na rysunku nr 1 „Plan orientacyjny”. Odcinek objęty niniejszym projektem przebiega przez typowy obszar rozproszonej zabudowy wiejskiej. Początek odcinka drogi przeznaczonego do przebudowy przyjęto w km 0+000.00 – w przekroju odpowiadającym początkowi wlotu na skrzyżowanie z drogą powiatową nr 2920E Budziszewice - Jeżów. Natomiast zakończenie odcinka przebudowy przyjęto w km 0+990.00 – w przekroju na wysokości posesji, zlokalizowanej na działce oznaczonej numerem 59.

Zakres przebudowy obejmie wyłącznie teren działki oznaczonej numerem 67, stanowiącej pas drogowy przedmiotowej drogi gminnej. Na odcinku planowanym do przebudowy nie występują żadne skrzyżowania pośrednie.

Obciążenie ruchem. W wyniku obserwacji wykonanych w trakcie prac projektowych przyjęto, że dla przedmiotowego odcinka drogi gminnej obciążenie należy przyjąć jak dla kategorii KR-1.

Kategoria drogi i klasa techniczno – funkcjonalna. Przeznaczona do przebudowy droga nie jest zaliczona do kategorii dróg gminnych i stanowi ogólnodostępną niepubliczną drogę wewnętrzną (dojazdową), a swoimi parametrami jest zbliżona do klasy technicznej D. Droga ta znajduje się w zarządzie Wójta Gminy Budziszewice.

Szerokość istniejącego pasa drogowego przedmiotowej drogi gminnej jest stała i wynosi na całym odcinku 5,0 m. Szerokość ta jest wystarczająca dla planowanego zakresu prac drogowych, przewidzianych wyłącznie w obrębie jezdni i poboczy. Wszystkie planowane roboty związane z przebudową odbywać się będą w obrębie korony drogi, w pasie drogowym gminnej drogi dojazdowej.

Warunki terenowe i otoczenie drogi. Odcinek drogi gminnej o długości 990 m, przeznaczony do przebudowy przebiega w terenie wybitnie płaskim. Różnica wysokości pomiędzy najwyższym i najniższym przekrojem drogi nie przekracza 1,0 m. Otoczenie drogi stanowią zabudowania mieszkalne i gospodarcze miejscowości Teodorów oraz grunty rolne.

Warunki hydrogeologiczne i hydrotechniczne. W obrębie przedmiotowej drogi dojazdowej nie występują uwarunkowania, które mogłyby wpłynąć w niekorzystny sposób na przebudowę jej poszczególnych elementów. Podłoże gruntowe pod drogą zalicza się do kategorii G1. W obrębie pasa drogowego w podłożu (poniżej istniejących warstw nawierzchni i podbudowy) występują piaski średnie żółte. Zwierciadło wody gruntowej znajduje się na poziomie poniżej 2,0 m p.p.t. Nie występują w podłożu grunty o małej nośności. Droga nie przebiega na terenach zalewowych. Kategoria geotechniczna obiektu – pierwsza.

Nawierzchnia. Na odcinku drogi przeznaczonym do przebudowy występują 3 rodzaje nawierzchni: od km 0+000 do km 0+260 nawierzchnia bitumiczna (jedna warstwa betonu asfaltowego o grubości 3 cm i szerokości od 3.30 m do 3.40 m) na podbudowie z kruszywa łamanego; od km 0+260 do km 0+450 nawierzchnia z destruktu bitumicznego o szerokości średnio 3.50 m i grubości 15 cm; natomiast od km 0+450 do km 0+990 nawierzchnia z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o zmiennej szerokości od 3.30 m do 3.50 m i grubości do 15 cm.

Generalnie konstrukcja nawierzchni drogi nie jest dostosowana do panującego obciążenia ruchem pojazdów rolniczych i ciężarowych. Jednowarstwowa nawierzchnia bitumiczna jest bardzo spękana (spękania siatkowe), co świadczy o wystąpieniu utraty nośności. Ponadto na jezdni występują podłużne koleiny o głębokości do 3 cm, pojedyncze ubytki przykrawędziowe i lokalne zaniżenia, utrudniające ruch. Spadki poprzeczne są zmienne i nieregularne, co sprzyja powstawaniu zastoisk wody opadowej. Natomiast pozostałe rodzaje nawierzchni (destrukt i kruszywo łamane) są na około 80 % powierzchni zdeformowane. Występują w nich liczne ubytki i lokalne zaniżenia.

Zdeformowana istniejąca nawierzchnia bitumiczna przed ułożeniem nowej warstwy ścieralnej wymaga wzmocnienia geosiatką oraz wstępnego wyrównania profilu betonem asfaltowym. Natomiast odcinki o nawierzchni z destruktu i kruszywa łamanego mogą stanowić dobre podłoże do wykonania nowych warstw nawierzchni. Z uwagi na znaczne deformacje i brak prawidłowych spadków poprzecznych przed wykonaniem warstw bitumicznych należy wykonać wyrównanie tych warstw kruszywem łamanym 0/31.

Droga posiada pobocza gruntowe o nawierzchni trawiastej. Istniejące zjazdy na poszczególne zabudowane posesje i drogi polne posiadają nawierzchnię gruntową.

Odwodnienie. Droga gminna w miejscowości Teodorów na odcinku przeznaczonym do przebudowy, zlokalizowanym na działce o numerze 67 nie posiada rowów odwadniających. Odwodnienie korony drogi odbywa się w sposób grawitacyjny poprzez spływ wody na trawiaste pobocza sąsiadujące z jezdnią. Odwodnienie korony drogi jest ułatwione w związku lekkim wyniesieniem jezdni w stosunku do sąsiadującego terenu.

Na odcinku przeznaczonym do przebudowy nie występują przepusty pod koroną drogi.

Z powodu niewielkiej szerokości pasa drogowego (5,0 m) mieszczącej tylko jezdnię i pobocza, a także z uwagi na zlokalizowaną blisko pasa drogowego zabudowę miejscowości Teodorów, uniemożliwiającą wykonanie ewentualnych robót ziemnych, na obecnym etapie przebudowy nie przewiduje się wykonania rowów odwadniających. Po dokonaniu szczegółowych oględzin w terenie stwierdzono, że nie ma również potrzeby budowy nowych przepustów pod koroną drogi. Po przebudowie odwodnienie drogi pozostanie bez zmian.

Urządzenia obce. W sąsiedztwie pasa drogowego przedmiotowej drogi na obszarze zabudowy miejscowości Teodorów przebiegają następujące urządzenia obce: kabel energetyczny doziemny n/n, wodociąg gminny oraz doziemne kable teletechniczne. Urządzenia te nie będą kolidować z planowaną przebudową, gdyż zlokalizowane są poza koroną drogi i zakresem planowanych prac nawierzchniowych.

Zadrzewienie. Na odcinku drogi objętej projektem nie występują drzewa, które mogłyby kolidować z planowanymi robotami, związanymi z przebudową.

Ocena ogólna. Droga gminna dojazdowa w miejscowości Teodorów na odcinku od km 0+000.00 do km 0+990.00 posiada zniszczoną (spękaną i zdeformowaną) nawierzchnię bitumiczną o długości 260 m oraz wyeksploatowaną jezdnię z destruktu i kruszywa łamanego o długości 730 m. Istniejąca nawierzchnia w okresie opadów i roztopów, z uwagi na koleiny i ubytki stanowi zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu, w tym szczególnie dla samochodów osobowych. Z uwagi na rosnący ruch ciężkich pojazdów rolniczych droga kwalifikuje się do pilnej przebudowy konstrukcji jezdni oraz poboczy.

- OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Parametry techniczne. Przewiduje się, że po zakończeniu przebudowy droga gminna w Teodorowie na odcinku o długości 990.00 m uzyska następujące parametry:

- Klasa techniczna						nie określa się

- Obciążenie ruchem					KR1

- Szerokość jezdni						3.30 m

- Szerokość poboczy 					0.75 m

- Prędkość projektowa					30 km/h

- Przechyłka jezdni na prostej 				2 % (jednostronna)

- Przechyłka jezdni na łukach				nie występuje

- Promienie łuków pionowych wklęsłych			nie określa się

- Promienie łuków kołowych wypukłych			nie określa się

- Promień wyokrąglający na skrzyżowaniu		R = 5.0 m

- Odwodnienie						powierzchniowe

Konstrukcja nawierzchni. Biorąc pod uwagę istniejącą konstrukcję oraz przewidywane warunki ruchowe oraz warunki gruntowo – wodne, przyjęto do realizacji następującą konstrukcję:

od km 0+000.00 do km 0+260.00

- Projektowana nawierzchnia bitumiczna przez wykonanie warstwy ścieralnej o grubości 4 cm z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 wg PN EN 13108-1

- Projektowane wyrównanie podłoża bitumicznego betonem asfaltowym AC11W w ilości średnio 100 kg/m2 na warstwie przeciwspękaniowej (geosiatka)

- Istniejące podłoże bitumiczne o grubości średnio 3 cm na podbudowie z kruszywa łamanego

od km 0+260.00 do km 0+990.00

- Projektowana warstwa ścieralna o grubości 4 cm z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 wg PN EN 13108-1

- Projektowana warstwa wiążąca o grubości 4 cm z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 wg PN EN 13108-1

- Projektowane wyrównanie istniejącego podłoża kruszywem łamanym 0/31 o średniej grubości 10 cm

- Istniejące podłoże z kruszywa łamanego i destruktu bitumicznego (10 - 15 cm)

Szczegółowy zakres planowanych robót nawierzchniowych w zakresie jezdni i poboczy przedstawiono w załączniku nr 4.

Przebieg drogi w planie i profilu. Przeznaczony do przebudowy odcinek gminnej drogi  w miejscowości Teodorów składa się z kilku odcinków prostych oraz kilku załomów o minimalnym kącie zwrotu poniżej 0.5g. Przebieg projektowany drogi będzie pokrywał się całkowicie z istniejącym. Projektowany docelowy profil poprzeczny drogi z uwagi na niewielką szerokość jezdni przewidziano jako jednostronny, a wartość projektowanej przechyłki wyniesie 2.0 %. Szerokość docelowa jezdni będzie wynosiła tak jak obecnie, 3.30 m. Szerokość poboczy wzmocnionych kruszywem łamanym 0/31 lub destruktem bitumicznym (warstwa o grubości 10 cm) wynosić będzie 0.75 m.

Pobocza będą posiadały spadek poprzeczny o wartości 6.0 % z nachyleniem poza koronę drogi. Szczegółowe dane dotyczące szerokości jezdni, poboczy i wartości projektowanych przechyłek zawierają: załącznik nr 4 „Wykaz robót nawierzchniowych” oraz rysunek nr 3 „Przekroje normalne”.

Przebudowa drogi gminnej dojazdowej w miejscowości Teodorów będzie polegać na:

- Przygotowaniu istniejącego podłoża bitumicznego oraz z destruktu i kruszywa – oczyszczenie, profilowanie i dogęszczenie;

- Wyrównaniu podbudowy z destruktu i kruszywa kruszywem łamanym 0/31 o gr. średnio 10 cm;

- Wykonaniu wyrównania istniejącej jezdni bitumicznej betonem asfaltowym AC11W w ilości średnio 100 kg/m2 na siatce przeciwspękaniowej;

- Ułożeniu warstwy wiążącej AC11W o grubości 4 cm na części odcinka;

- Ułożeniu warstwy ścieralnej AC11S o grubości 4 cm na całym odcinku jezdni;

- Uzupełnieniu poboczy o szerokości 1,0 m kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie lub destruktem bitumicznym na grubość 10 cm;

Przekroje normalne wraz ze szczegółami konstrukcyjnymi jezdni i poboczy przedstawiono na rysunku nr 3.

Profil podłużny drogi. Przewidziana do przebudowy droga gminna zlokalizowana jest w terenie płaskim i posiada nawierzchnię o ustalonym, płynnym przebiegu. W związku z planowanym wykonaniem warstw docelowej nawierzchni, celem dostosowania niwelety do projektowanego przebiegu, przewiduje się dokonanie zmiany poziomu jezdni w stosunku do poziomu istniejącego. Biorąc pod uwagę projektowaną grubość warstw nawierzchni, niweleta projektowana będzie podwyższona: na odcinku bitumicznym średnio o około 7 cm, natomiast na odcinku z destruktu i z kruszywa o około 15 cm w stosunku do niwelety istniejącej.

Odwodnienie drogi. Na planowanym do przebudowy odcinku drogi gminnej przewiduje się poprawę odwodnienia poprzez:

- Projektowane spadki podłużne i poprzeczne nawierzchni (lepszy odpływ wody);

- Projektowane spadki poprzeczne poboczy;

- Wyniesienie korony drogi o grubość warstw projektowanej nawierzchni (od 7 cm do 15 cm).

Po zakończeniu przebudowy drogi jej odwodnienie nadal odbywać się będzie powierzchniowo. W związku z przebudową drogi gminnej w Teodorowie nie wprowadza się zmian stanu wody na gruncie, a w szczególności nie wprowadza się zmian kierunków odpływu wód opadowych.

Oznakowanie pionowe. Przewiduje się, że po zakończeniu robót nawierzchniowych na planowanym do przebudowy odcinku właściwi zarządcy dróg dokonają wymiany istniejącego oznakowania pionowego: znaku A-7 na wlocie na skrzyżowanie z drogą powiatową nr 2920E oraz znaków ostrzegawczych A-6b i A-6c w ciągu tej drogi.

Znaki i tablice wymienione wyżej zostaną umieszczone w obrębie poboczy, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi oznakowania pionowego: „Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach” (stanowiącymi załącznik do Dz. U. Nr 220 poz. 2181 z dnia 23.12.2003 r.). Tarcze znaków z blachy ocynkowanej przewidziane są jako „średnie”. Niniejsze opracowanie nie obejmuje projektu organizacji ruchu.

Założenia do kosztorysowania. Przyjęto następujące założenia:

- Odległość transportu materiałów kamiennych			- do 150 km

- Odległość transportu mieszanek bitumicznych			- do 80 km

- Koszty pośrednie							- 50 %

- Zysk									- 5 %

- Podatek VAT								- 23 %

- Nakłady rzeczowe							- wg KNNR-1, 6

Opracował:

mgr inż. Jacek Killman

upr. proj. nr 126/92 Sk-ce w specjaln.

konstr. - inż. w zakresie dróg i mostów

par.2 ust.1 pkt.1 i par.13 ust.1 pkt.3 lit.b