Załącznik nr 2

OPIS TECHNICZNY

- WSTĘP

Podstawa opracowania. Opracowanie niniejsze stanowi projekt budowlany dla zadania pn. „Remont drogi gminnej nr 116057E Józefów Stary - Adamów” na odcinku o długości 990.00 m. Przedmiotowe zadanie jest zlokalizowane na terenie Gminy Budziszewice w Powiecie Tomaszowskim.

Niniejszy projekt obejmuje wyłącznie roboty drogowe i został opracowany przy pomocy następujących materiałów:

- Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2016 r. poz. 124);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 r. poz. 1643 z późn. zm.);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 poz. 1133);

- Ogólne Specyfikacje Techniczne – seria opracowana przez GDDP w Warszawie;

- Dane wyjściowe do projektowania ustalone przez Zamawiającego;

- Zlecenie Gminy w Budziszewicach;

- Mapa zasadnicza do celów opiniodawczych w skali 1:1000;

- Fragment ortofotomapy (zdjęcia satelitarnego) przedstawiający przedmiotowy odcinek drogi;

- Wyniki pomiarów sytuacyjno – wysokościowych i obserwacji uzupełniających projektanta.

Określenie charakteru zadania. Biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy Prawa Budowlanego, przedmiotowe zadanie pn. „Remont drogi gminnej nr 116057E Józefów Stary - Adamów”, jako przewidziane do realizacji wyłącznie w ramach istniejącego pasa drogowego drogi gminnej i polegające na odtworzeniu parametrów istniejących elementów konstrukcyjnych drogi, należy zaklasyfikować jako remont drogi.

Położenie przedmiotowego odcinka drogi gminnej w sieci dróg przedstawiono na rysunku nr 1, natomiast szczegółową lokalizację działek, stanowiących pas drogowy dla zadania objętego niniejszym opracowaniem przedstawiono na rysunku nr 2.

Charakterystyka robót. Przewiduje się, że w ramach przedmiotowego zadania na drodze gminnej Józefów stary - Adamów, zlokalizowanej w całości na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 47, 49 obrębu Mierzno II oraz nr 4 obrębu Adamów, zostanie zrealizowany następujący zakres robót:

- Rozbiórka nawierzchni bitumicznej – 60,0 m2;

- Rozbiórka podbudowy jezdni z kruszywa łamanego – 60,0 m2;

- Demontaż oznakowania pionowego – 2 szt.;

- Wykonanie robót ziemnych (korytowanie jezdni - przełom) – 24,0 m3;

- Wykonanie robót ziemnych (korytowanie poboczy) – 99,0 m3;

- Wzmocnienie podłoża jezdni przez stabilizację gruntu cementem gr. 10 cm – 60,0 m2;

- Wykonanie podbudowy jezdni z kruszywa łamanego (15 cm + 5 cm) – 60,0 m2;

- Wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym - średnio w ilości 100 kg/m2  – 181,3 Mg (1812,5 m2);

- Wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym - średnio w ilości 120 kg/m2  – 233,6 Mg (1946,5 m2);

- Wykonanie warstwy wiążącej jezdni z betonu asfaltowego gr. 4 cm – 60,0 m2;

- Wykonanie warstwy ścieralnej jezdni z betonu asfaltowego gr. 4 cm – 3660,0 m2;

- Wzmocnienie podłoża poboczy przez stabilizację gruntu cementem gr. 10 cm – 990,0 m2;

- Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego 0/31.5 o grubości 10 cm – 990,0 m2;

- Montaż znaków pionowych – 2 szt.

- OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

Lokalizacja robót. Planowane roboty drogowe będą obejmowały odcinek drogi gminnej relacji Józefin Stary - Adamów, na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną nr 116052E (działka nr 21) do granicy pasa drogowego drogi powiatowej nr 4300E (działka nr 64).

Długość drogi przewidzianej do remontu wynosi 990,00 m. Położenie w/w drogi gminnej w sieci dróg lokalnych przedstawiono na rysunku nr 1 „Plan orientacyjny”.

Szczegółowa lokalizacja: Początek remontu (km 0+000.00) przyjęto przy granicy z działką nr 21 (droga gminna nr 116052E w m. Adamów); natomiast zakończenie (km 0+990.00) – na granicy pasa drogowego drogi powiatowej nr 4300E, na styku z nowowykonaną nawierzchnią tej drogi. Na przedmiotowym odcinku nie występują skrzyżowania pośrednie.

Obciążenie ruchem. W wyniku obserwacji wykonanych w trakcie prac projektowych przyjęto, że dla przedmiotowego zadania obciążenie należy przyjąć jak dla kategorii KR1.

Kategoria drogi i klasa techniczno – funkcjonalna. Przeznaczona do remontu droga jest zaliczona do kategorii dróg gminnych i posiada nadany numer 116057E. Zarządcą przedmiotowej drogi gminnej jest Wójt Gminy Budziszewice.

Szerokość istniejącego pasa drogowego. Szerokość działki drogowej na całym odcinku objętym niniejszym opracowaniem wynosi 6.00 m. Szerokość istniejącego pasa drogowego jest wystarczająca dla planowanego zakresu prac drogowych, przewidzianych wyłącznie w obrębie jezdni i poboczy.

Wszystkie planowane roboty związane z inwestycją drogową odbywać się będą w istniejącym pasie drogowym, tj. w obrębie działek, oznaczonych numerami ewidencyjnymi 47, 49 i 4.

Warunki terenowe i otoczenie drogi. Droga gminna Józefów – Adamów na odcinku objętym remontem zlokalizowana jest w terenie płaskim, pozbawionym zabudowy. Otoczenie drogi stanowią grunty rolne i niewielki las.

Warunki hydrogeologiczne i gruntowe. W obrębie przedmiotowej drogi nie występują uwarunkowania, które mogłyby wpłynąć w niekorzystny sposób na planowane odtworzenie poszczególnych elementów konstrukcyjnych. Z uwagi na konieczność zapewnienia prawidłowego posadowienia konstrukcji nawierzchni w obrębie planowanej niewielkiej rozbiórki nawierzchni, jako podłoże dominujące na przedmiotowym odcinku przyjęto kategorię G3. W podłożu gruntowym do głębokości 1,50 m p.p.t. nie stwierdzono występowania wód gruntowych. Podłoże gruntowe charakteryzują proste warunki gruntowo - wodne. Kategoria geotechniczna obiektu – pierwsza.

Nawierzchnia. W stanie obecnym droga gminna nr 116057E na odcinku objętym opracowaniem posiada nawierzchnię bitumiczną o grubości średnio 5 cm na podłożu z kruszywa łamanego o zmiennej grubości. Szerokość istniejącej nawierzchni wynosi średnio około 3.60 m.

Istniejąca nawierzchnia bitumiczna na odcinku od km 0+450 do km 0+990 (od strony drogi powiatowej) znajduje się w bardzo złym stanie technicznym i wykazuje liczne spękania podłużne, poprzeczne i siatkowe oraz głębokie ubytki i głębokie koleiny. W pobliżu wlotu na drogę powiatową (km 0+960 – km 0+990) na powierzchni około 60 m2 wystąpił przełom, który zostanie zlikwidowany w pierwszej kolejności.

Na odcinku od km 0+000 do km 0+450 (do tzw. mijanki) nawierzchnia bitumiczna znajduje się w nieco lepszym stanie. Koleiny są tu niewielkie, spękania nieliczne. Ogólnie nawierzchnia drogi wykazuje cechy zestarzenia i wymaga odtworzenia na całości odcinka.

Ogólnie należy przyjąć, że 60 % nawierzchni drogi znajduje się w stanie niedostatecznym, natomiast 40 % w stanie dostatecznym. Spadki poprzeczne nawierzchni są zaburzone przez powstałe koleiny. Lokalnie spadki są daszkowe o zmiennych wartościach. Ich zmienność i przypadkowość uniemożliwia odtworzenie prawidłowego profilu bez wykonania uprzedniego wyrównania mieszankami mineralno – asfaltowymi o średniej ilości co najmniej 100 - 120 kg/m2, w zależności od odcinka.

Chodniki i zjazdy. Droga w stanie istniejącym nie posiada chodników i zjazdów.

Odwodnienie. Droga gminna Józefów Stary - Adamów posiada szczątkowe rowy odwadniające, które są zlokalizowane pomiędzy szpalerami drzew i poboczami.

Z uwagi na wąski pas drogowy i zadrzewienie nie ma obecnie możliwości ich odtworzenia do normatywnych parametrów.

Urządzenia obce. W pasie drogowym na odcinku planowanego przedsięwzięcia przebiegają dwie nitki gminnego wodociągu. Infrastruktura podziemna wyżej wymienionych urządzeń wodociągowych nie będzie kolidować z planowanym zadaniem drogowym, gdyż zlokalizowana jest poza zasięgiem planowanych prac nawierzchniowych.

Zadrzewienie. Na odcinku drogi gminnej przeznaczonym do remontu w obrębie jezdni i poboczy nie występują kolizje z drzewami. Przed przystąpieniem do robót konieczne będzie usunięcie zarośli i odrostów drzew w pasie drogowym.

3. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Parametry techniczne. Przewiduje się, że po zakończeniu remontu droga gminna Józefów stary - Adamów na odcinku o długości 990.00 m odzyska następujące parametry:

- Klasa techniczna 					nie określa się

- Kategoria 						droga gminna

- Obciążenie ruchem					KR1

- Szerokość jezdni					3.50 m

- Szerokość jezdni na mijance				4.50 m

- Szerokość chodników					nie przewiduje się

- Szerokość poboczy 					0.50 m

- Prędkość projektowa					30 km/h

- Przechyłka jezdni na prostych			2.0 % daszkowa

- Przechyłka poboczy 					6.0 %

- Promienie łuków pionowych wklęsłych		nie określa się

- Promienie łuków pionowych wypukłych		nie określa się

- Odwodnienie				 		powierzchniowe

Konstrukcja nawierzchni. Biorąc pod uwagę przewidywane warunki ruchowe oraz warunki gruntowo – wodne, dla przedmiotowego odcinka drogi przyjęto do realizacji następujące konstrukcje:

- JEZDNIA ISTNIEJĄCA (km 0+000 – 0+450)

- Projektowana warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 wg PN-EN 13108:1

o grubości 4 cm;

- Projektowane wyrównanie istniejącego podłoża bitumicznego betonem asfaltowym AC11W 50/70 wg PN-EN 13108:1 w ilości średnio 100 kg/m2;

- Istniejąca nawierzchnia bitumiczna o grubości śr. 5 cm na podłożu z kruszywa łamanego;

- Istniejące podłoże gruntowe G3.

- JEZDNIA ISTNIEJĄCA (km 0+450 – 0+990)

- Projektowana warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 wg PN-EN 13108:1

o grubości 4 cm;

- Projektowane wyrównanie istniejącego podłoża bitumicznego betonem asfaltowym AC11W 50/70 wg PN-EN 13108:1 w ilości średnio 120 kg/m2;

- Istniejąca nawierzchnia bitumiczna o grubości śr. 5 cm na podłożu z kruszywa łamanego;

- Istniejące podłoże gruntowe G3.

- NOWA KONSTRUKCJA JEZDNI (odcinek rozbiórkowy - przełom)

- Projektowana warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 wg PN-EN 13108:1

grubości 4 cm;

- Projektowana warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W 50/70 wg PN-EN 13108:1

grubości 4 cm;

- Projektowana podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 i 0/31,5 dolomitowego stabilizowanego mechanicznie o grubości 20 cm (15 cm + 5 cm) wg PN-S-06102:1997;

- Projektowana stabilizacja gruntu cementem o Rm=2.5 MPa z betoniarki o grubości 10 cm;

- Istniejące podłoże gruntowe G3.

- POBOCZA

- Projektowana warstwa z kruszywa łamanego 0/31,5 dolomitowego stabilizowanego mechanicznie o grubości 10 cm wg PN-S-06102:1997;

- Projektowana stabilizacja gruntu cementem o Rm=2.5 MPa z betoniarki o grubości 10 cm;

- Istniejące podłoże gruntowe G3.

Szczegółowy zakres robót nawierzchniowych w obrębie jezdni i poboczy drogi przedstawiono w załączniku nr 4.

Przebieg drogi w planie, przekroje normalne. Przewidywana do remontu droga gminna w planie składa się z jednego odcinka prostego o długości 990.00 m.

Planowany przebieg jezdni drogi w całości będzie pokrywał się z przebiegiem istniejącym. Szerokość nawierzchni będzie wynosiła 3.50 m (bez zmian), za wyjątkiem tzw. mijanki na odcinku od km 0+440 do km 0+450 (w obrębie działki nr 49), gdzie utrzymana zostanie dotychczasowa szerokość – 4.50 m. Zmiana szerokości jezdni zostanie wykonana na dwóch odcinkach przejściowych, zgodnie z tabelą załącznika nr 4.

Projektowany profil poprzeczny jezdni przewidziano jako dwustronny o spadku poprzecznym wynoszącym 2.0 %. Projektowane do odtworzenia pobocza z kruszywa łamanego o szerokości 0.50 m otrzymają przechyłkę o wartości 6.0 %. Przekroje normalne - konstrukcyjne oraz szczegół konstrukcyjny dla remontu drogi gminnej nr 116057E przedstawiono na rysunku nr 3.

Uwaga. Przed przystąpieniem do robót nawierzchniowych należy precyzyjnie odtworzyć granice pasa drogowego.

Profil podłużny drogi. Przewidziana do remontu droga gminna Józefów Stary - Adamów zlokalizowana jest w niezabudowanym terenie płaskim. W planie i profilu droga posiada ustalony przebieg, będący konsekwencją przebiegu granic działki drogowej. Poziom odtwarzanej niwelety jezdni będzie przebiegał o około 7 - 8 cm powyżej niwelety istniejącej, co będzie wynikało m. in. z planowanego do realizacji wyrównania nawierzchni oraz planowanej nowej warstwy ścieralnej. W profilu podłużnym nie przewiduje się wprowadzania nowych łuków pionowych.

Pobocza z kruszywa łamanego. W ramach remontu podłoże poboczy drogi zostanie wzmocnione warstwa stabilizacji gruntu cementem o Rm=2.5 MPa o grubości 10 cm (z betoniarni). Pobocza zostaną wykonane z kruszywa łamanego 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie o grubości 10 cm. Szerokość poboczy wyniesie 0.50 m. Spadek poprzeczny  poboczy będzie wynosił 6.0 %. Przed wykonaniem wzmocnienia podłoża gruntowego należy lokalnie wykorytować, wyprofilować i dogęścić istniejące podłoże oraz przeprowadzić zabieg środkami chemicznymi w celu zapobieżenia odrastaniu chwastów.

Odwodnienie drogi. Na planowanym do remontu odcinku drogi gminnej istniejący system odwodnienia nie ulegnie zmianie. Wody opadowe i roztopowe z pasa drogowego nadal będą odprowadzane powierzchniowo poprzez pobocza, na pas gruntu wzdłuż drogi i do rowów zlokalizowanych pomiędzy szpalerami drzew i poboczami. W ramach zadania poprawa działania odwodnienia zostanie uzyskana poprzez:

- Oczyszczenie z zarośli i chwastów istniejących poboczy.

- Podwyższenie poziomu korony drogi o około 7-8 cm.

- Uzyskanie prawidłowych spadków poprzecznych jezdni i poboczy, umożliwiających sprawny odpływ wody z korony drogi.

W związku z planowanym przedsięwzięciem nie wprowadza się zmian stanu wody na gruncie, a w szczególności nie wprowadza się zmian kierunków odpływu wód opadowych i roztopowych.

Kolizje. W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia nie wystąpią kolizje z urządzeniami obcej infrastruktury, zlokalizowanej w pasie drogowym drogi gminnej.

Projekt stałej organizacji ruchu: oznakowanie pionowe. W przypadku remontu przedmiotowej drogi gminnej nie występuje obowiązek opracowania i zatwierdzania oddzielnego projektu stałej organizacji ruchu.

W ramach przedmiotowego zadania drogowego przewidziano wyłącznie wymianę istniejących elementów oznakowania pionowego.

Przewiduje się, że zostaną wymienione następujące elementy oznakowania:

- Znak A-7 na początku (km 0+015) odcinka po stronie lewej;

- Znak A-7 na końcu (km 0+980) odcinka po stronie prawej.

Znaki A-7 przewidziane do montażu zostaną umieszczone w obrębie poboczy, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi oznakowania pionowego: „Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach” (stanowiącymi załącznik do Dz. U. Nr 220 poz. 2181 z dnia 23.12.2003 r.). Tarcze projektowanych znaków z blachy ocynkowanej z licami z folii odblaskowej III typu przewidziane są jako „średnie”.

Określenie obszaru oddziaływania obiektu. Przedmiotowe przedsięwzięcie, polegające na remoncie odcinka drogi gminnej nr 116057E z uwagi na rodzaj, długość (0.99 km) i usytuowanie, nie kwalifikuje się do przedsięwzięć, mogących znacząco lub potencjalnie oddziaływać na środowisko. Obszar oddziaływania planowanego przedsięwzięcia drogowego obejmie wyłącznie pas drogowy drogi gminnej i jego bezpośrednie sąsiedztwo w promieniu kilku metrów. Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie wprowadzi żadnych ograniczeń w zagospodarowaniu i użytkowaniu przyległych terenów.

Założenia do kosztorysowania. Przyjęto następujące założenia:

- Odległość transportu materiałów kamiennych			- do 150 km

- Odległość transportu mieszanek bitumicznych			- do 100 km

- Koszty pośrednie							- 50 %

- Zysk									- 5 %

- Podatek VAT							- 23 %

- Nakłady rzeczowe							- wg KNNR-6

Opracował:

mgr inż. Jacek Killman

upr. proj. nr 126/92 Sk-ce w specjaln.

konstr. - inż. w zakresie dróg i mostów

par.2 ust.1 pkt.1 i par.13 ust.1 pkt.3 lit.b